| Canon Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa Polska tel. 022-572-30-00 fax. 022-572 30 11 www.canon.com.pl | Canon | Dep. PUBLIC RELATIONS Izabela Rogulska Tel.022-572 30 91 692 44 30 91 rogulska@canon.pl |
| --- | --- | --- |

EOS D60 – nowa lustrzanka cyfrowa firmy Canon z czujnikiem 6 MP

Dane techniczne

| Aparat | EOS D60 |
| --- | --- |
| Typ | Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa (Czujnik CMOS / Rejestracja Bezpośrednia) |
| Nośnik rejestrujący | Karty pamięci CompactFlashTyp I i II |
| Pole obrazowe | 22,7 x 15,1 mm |
| Kompatybilne obiektywy | Wszystkie obiektywy serii Canon EF (jako że pomiar światła jest zawsze dokonywany przy pełnym otworze przysłony, niemożliwe jest fotografowanie po przymknięciu przysłony przez użytkownika dla podglądu głębi ostrości) |
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie typu Canon EF |
| Efektywna ogniskowa | Około 1,6 x nominalna ogniskowa obiektywu |
| Element obrazowy |  |
| Typ | Duży jednopłytkowy czujnik CMOS o wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości |
| Liczba pikseli | Liczba aktywnych pikseli: Około 6,3 megapikseli Łączna liczba pikseli: Około 6,52 megapiksela (3152x2068) |
| Proporcja boków obrazu | 2:3 |
| System filtracji barwnej | Wstępny filtr koloru RGB |
| Filtr dolno-przepustowy | Niewymienny, umieszczony przed czujnikiem CMOS |
| System zapisu obrazu |  |
| Typ formatu obrazu | Design rule for Camera File system |
| Format zapisu plików | JPEG oraz RAW, 36-bitowy kolor rzeczywisty (12 biów na kanał RGB) |
| RAW+JPEG | Zapis jednoczesny; plik JPEG-Middle/Fine jest zapisywany w pliku (.crw). Plik JPEG-Middle/Fine może zostać wydobyty z pliku RAW i zapisany (.jpg) przy użyciu dedykowanego sterownika (w komplecie dostawy) |
| Wielkości plików obrazowych | Large/Fine: około 2,5 MB (3072x2048 pikseli] Large/Normal: około 1,3 MB (3072 x 2048 pikseli) Middle/Fine: około 1,4 MB (2048 x 1360 pikseli) Middle/Normal: około 0,7 MB (2048 x 1360 pikseli) Small/Fine: około 0,9 MB (1536 x 1024 piksele) Small/Normal: około 0,5 MB (1536 x 1024 pikseli) RAW: około 7,4 MB (3072x2048 pikseli) Dokładna wielkość pliku zależy od fotografowanego obiektu oraz użytego ekwiwalentu czułości ISO. |
| Ustawienia katalogów | Automatyczne |
| Numerowanie plików | (1) Numerowanie narastające (2) Automatyczne zerowanie |
| Przetwarzanie obrazu | Standardowe parametry obróbki obrazu automatycznie stosowane przez aparat w czasie rejestracji obrazu plus możliwość ustawienia do trzech własnych zestawów parametrów (kontrast, ostrość, nasycenie barw, kolorystyka obrazu) * Parametry można ustawić przy użyciu menu na tylnym monitorze aparatu (nie można ich ustawić poprzez dedykowane oprogramowanie) |
| Złącza zewnętrzne |  |
| Interfejs cyfrowy | USB wersja 1,1 |
| Gniazdo wyjścia wideo | NTSC/PAL |
| Gniazdo zdalnego sterowania | Typu N-3 |
| Gniazdo synchronizacyjne lamp błyskowych | Jest |
| Równoważenie kolorów | 7 ustawień: Auto, światło dzienne, dzień pochmurny, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło błyskowe, ustawienia ręczne |
| Automatyczne równoważenie kolorów | Automatyczny balans bieli poprzez czujnik CMOS |
| Ustawienie równoważenia kolorów według wybranego wzorca bieli | Można zaprogramować 1 ustawienie własne równoważenia kolorów według wybranego wzorca bieli |
| Temperatura barwowa |  |
| Bracketing balansu bieli | Brak |
| Celownik |  |
| Typ | Wbudowany na stałe szklany pryzmatyczny bez kondensora, do kadrowania z poziomu oka z korekcją optyczną okularu |
| Pole krycia | Około 95% w pionie i poziomie dla aktywnych pikseli czujnika |
| Powiększenie | 0,88x (-1 dioptria przy obiektywie 50mm ustawionym na nieskończoność) |
| Punkt oczny | 20 mm |
| Wbudowana korekcja optyczna | -3,0 - +1,0 dioptrii |
| Matówka | Niewymienna typu New Laser Matte |
| Lustro | Szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne (stosunek transmisja/odbicie światła jak 40:60; brak winietowania z obiektywem EF 1200mm f/5.6 oraz obiektywami o krótszej ogniskowej) |
| Informacje w celowniku | Na matówce Punkty AF Obszar pomiaru częściowego (średnica 6,1 mm, około 9.5% kadru) Pod matówką Cyfry i litery wyświetlane przez 7-segmentowe elementy LCD (żółto-zielone) Czas otwarcia migawki (miga dla ostrzeżenia z częstotliwością 2 Hz), bulb, wskaźnik FEL Liczba przysłony (miga dla ostrzeżenia z częstotliwością 2 Hz) Maksymalna liczba zdjęć w serii: do 8 Liczba obrazów jaką można jeszcze zarejestrować (wyświetlana jeśli na karcie CF jest jeszcze miejsce na 8 lub mniej obrazów) Busy (buSY) Ostrzeżenie o zapełnieniu karty CF (FuLL CF) Ostrzeżenie o błędzie karty CF (Err CF) Ostrzeżenie o braku karty CF (po ustawieniu funkcji C.Fn-15-1/CF) Wyświetlacz LCD (żółto-zielony) z symbolami Ikona blokady pomiaru AE lock/FE lock, wskaźnik realizowanego autobracketingu AEB - (miga z częstotliwością 2 Hz) Poziom ekspozycji (+/-2 stopnie ze skokiem co 1/3- lub 1/2) 12-1: Wartość korekcji ekspozycji, 12-2: Poziom ręcznej ekspozycji, 12-3: poziom autobracketingu AEB, 12-4: wyświetlacz czasu działania redukcji efektu czerwonych oczu, 12-5: wartość korekcji ekspozycji dla błysku Flash exposure compensation icon Ikona flesza: gotowość do błysku Migająca ikona flesza: obiekt poza zasięgiem błysku przy blokadzie ekspozycji dla błysku FE lock (2 Hz) Synchronizacja z superkrótkimi czasami otwarcia migawki (FP flash) Potwierdzenie automatycznego nastawienia ostrości (miga z częstotliwością 2 Hz jeśli nie można ustawić ostrości), potwierdzenie ręcznego ustawienia ostrości Nie można wyłączyć wyświetlania informacji w wizjerze |
| Podgląd głębi ostrości | Poprzez przycisk podglądu głębi ostrości |
| Zasłonka wizjera | Brak |
| Autofokus |  |
| Typ | Multi-BASIS TTL-CT-SIR (wtórna rejestracja obrazu TTL) |
| Pola ostrości | 3 |
| Zakres pracy autofokusa | EV 0,5-18 (przy ISO 100, w normalnej temperaturze, dla normalnej tablicy testowej) |
| Tryby ustawiania ostrości | Pojedynczy autofokus (One-Shot AF) Ciągły autofokus (AI Servo AF) Automatyczne przełączanie między pojedynczym a ciągłym autofokusem Ręczne ustawianie ostrości (MF) |
| Wybór punktów autofokusa | Wybór automatyczny Wybór ręczny |
| Sposób wyświetlania wybranego punktu AF | Nałożony na obraz w wizjerze oraz wskazany na górnym wyświetlaczu LCD |
| Światło wspomagające AF | (1) Emitowane przez wbudowaną lampkę Skuteczny zasięg: około 3,8 m (w centrum), pole krycia: odpowiada polu widzenia obiektywu o ogniskowej 28mm (ekwiwalent dla filmu typu 135) (2) Warunki emisji światła: emitowane automatycznie przy niskim poziomie światła zastanego (EV 4 lub mniej przy ISO 100) * Światło emitowane we wszystkich trybach ekspozycji za wyjątkiem programów Krajobraz i Sport. * Emisję światła wspomagającego można wyłączyć poprzez funkcję C.Fn-5 (wyłączenie działa również na reflektor wspomagający wbudowany w zewnętrzne lampy serii Speedlite). (3) Emisja: po 6 błysków w trzech seriach * Emisja światła zostaje zatrzymana z chwilą nastawienia ostrości. (4) Źródło światła: Halogenowa lampa kryptonowa (5) Z lampami błyskowymi Speedlite serii EX-, EZ-, oraz E-series · Z 550EX, 540EZ, oraz sterownikiem ST-E2: Światło wspomagające będzie emitowane przez zewnętrzne urządzenie serii Speedlite niezależnie od trybu wyboru pola AF (automatyczny lub ręczny). · z innymi lampami Speedlite specjalizowanymi do aparatów EOS: Po wybraniu środkowego pola AF użyte światło wspomagające zewnętrznej lampy Speedlite. Jeśli wybrane zostanie jedno z bocznych pól AF, użyte zostanie światło wspomagające wbudowane w aparat. |
| Metody pomiaru światła | Pomiar przez obiektyw przy otwartej przysłonie poprzez 35-strefowy fotoelement krzemowy (SPC). Dostępne są trzy metody pomiaru: Pomiar wielostrefowy Pomiar skoncentrowany (około 9,5% pola obrazowego skoncentrowane w centrum wizjera) Pomiar centralnie-ważony uśredniający W trybach Pełnej Automatyki oraz Programach Tematycznych metoda 1) jest zawsze używana automatycznie i nie można ustawić metody 2) lub 3). W strefie Trybów Kreatywnych można ustawić 1) , 2) lub 3). |
| Sterowanie ekspozycją | Inteligentna Automatyka Programowa (program elastyczny) AE z preselekcją czasu naświetlania (bez funkcji „zaworu bezpieczeństwa”) AE z preselekcją przysłony (bez funkcji „zaworu bezpieczeństwa”) AE z zadaną głębią ostrości A-DEP, elastyczna) Pełna automatyka (nieelastyczna) Programy tematyczne (5): Portret, Krajobraz, Zdjęcia z Bliska, Sport, Zdjęcia Nocne Ręczny dobór parametrów ekspozycji Automatyka błysku E-TTL Synchronizacja z superkrótkimi czasami otwarcia migawki (FP flash), pamięć pomiaru błysku (FE Lock) * Nie ma automatyki błysku typu A-TTL/TTL |
| Równoważne czułości według ISO | Następujące ekwiwalenty czułości można ustawić w menu na monitorze: ISO 100 (ustawienie fabryczne), 200, 400, 800, 1000 |
| Korekcja ekspozycji | Automatyczny bracketing (AEB): w zakresie +/-3 stopnia i ze skokiem co ½ lub 1/3 stopnia Ręczna korekta ekspozycji Korekcja ekspozycji dla błysku |
| Sposoby bracketingu | Zmiana czasu otwarcia migawki lub wartości przysłony |
| Blokada automatycznej ekspozycji | (1) Automatyczna: Włącza się w trybie pojedynczego autofokusa (One-Shot AF) przy pomiarze wielo-strefowym w chwili automatycznego ustawienia ostrości. (2) Ręczna: Poprzez przycisk blokady pomiaru Blokuje automatyczną ekspozycję za każdym wciśnięciem. Blokada nie działa w pełnej automatyce oraz Programach Tematycznych. niezależnie od ustawionej metody pomiaru światła, zawsze włączany jest wtedy pomiar częściowy w centrum kadru. Wciśnięcie przycisku AE lock podczas działania blokady automatycznej ekspozycji uruchamia ją od nowa. Przy korzystaniu z wbudowanej lub zewnętrznej lampy Speedlite, przycisk blokady pomiaru działa jako przycisk blokady pomiaru błysku (FE lock) |
| Migawka |  |
| Typ | Pionowa migawka szczelinowa z elektronicznym sterowaniem wszystkimi czasami |
| Czasy otwarcia migawki | Od 1/4000 do 30 s (co 1/3 lub ½ działki), czasy dowolnie długie B, Synchronizacja błysku przy 1/200 s. |
| Spust migawki | Elektromagnetyczny spust migawki typu “Soft-touch” (bez gniazda wężyka spustowego) |
| Redukcja szumów | Nie |
| Samowyzwalacz | Opóźnienie 10 s |
| Zdalne sterowanie | Gniazdo Zdalnych Sterowników typu N3. |
| Wbudowana lampa błyskowa |  |
| Typ | Podnoszona automatycznie, ręcznie chowana lampa wbudowana w pryzmat sterowana szeregowo z automatyką błysku typu E-TTL |
| Liczba przewodnia | 12 (ISO 100, metry) |
| Czas ładowania | Około 3 s. |
| Sygnalizacja gotowości | świecenie wskaźnika gotowości w celowniku * Jeśli lampa nie jest gotowa do błysku, wskaźnik się nie zapala a spust migawki jest zablokowany. |
| Oświetlane pole | pokrywa pole widzenia obiektywu o ogniskowej 18mm (ekwiwalent 28mm w formacie 135) |
| Przycisk uruchamiania lampy | Tak |
| Warunki wyzwalania błysku | (1) W trybach P, Tv, Av, A-DEP, M: Należy wcisnąć przycisk aby podnieść lampę, która będzie wtedy błyskała przy każdym zdjęciu. (2) W trybach Pełnej Automatyki oraz Programach Portret, Zdjęcia z Bliska oraz Zdjęcia Nocne: lampa jest podnoszona i uruchamiana automatycznie przy niskim poziomie światła zastanego oraz przy świetle tylnym. |
| Czas synchronizacji błysku | Nie krótszy niż 1/200 s |
| System pomiaru błysku | Automatyczny pomiar z przedbłyskiem typu E-TTL zintegrowany z polami ustawiania ostrości |
| Korekcja ekspozycji dla błysku | ± 2 stopnie, co 1/2 lub 1/3 stopnia * Ustawiona na aparacie korekcja ekspozycji dla błysku działa zarówno na lampę wbudowaną jak i na lampy zewnętrzne. |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Z wbudowanej lampy błyskowej: błysk zostaje wyzwolony po zapaleniu się lampki redukującej efekt czerwonych oczu. |
| Lampy zewnętrzne |  |
| Styki synchronizacji błysku | Saneczki mocujące: styki synchronizacji typu X Terminal na dolnej części korpusu: gniazdo synchronizacyjne (gniazdo typu JIS typ B) * Saneczki umożliwiają użycie lamp wyposażonych w śrubę mocującą oraz bolec mocujący |
| Automatyczne sterowanie błyskiem | Możliwe w trybie Automatyki Zaprogramowanej. Z zewnętrznymi lampami serii Speedlite EX : pomiar błysku typu E-TTL Z wbudowaną lampą: pomiar błysku typu E-TTL Z lampami serii EZ-, E-, EG-, ML- oraz TL-: automatyczne sterowanie błyskiem jest niemożliwe |
| Korekcja ekspozycji dla błysku | Ustawiana na aparacie lub na zewnętrznej lampie |
| Autobracketing dla błysku | Ustawiany na lampach 550EX, MR-14EX oraz MT-24EX |
| Błysk modelujący | Wyzwalany z lamp 550EX, 420EX, MR-14EX oraz MT-24EX poprzez przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie (wyzwolony zostaje błysk stroboskopowy z częstotliwością 70 Hz przez 1 sekundę) |
| Gniazdo fleszy studyjnych | Jest |
| Częstotliwość wykonywania zdjęć |  |
| Tryby częstotliwości fotografowania | (1) Zdjęcia pojedyncze, (2) serie zdjęć, (3) samowyzwalacz |
| Serie zdjęć | Serie: 3 obrazy na sekundę (czas otwarcia migawki 1/250 s lub krótszy) |
| Maksymalna ilość zdjęć w serii | 8 zdjęć |
| Ekran LCD |  |
| Typ | Kolorowy ekran LCD typu TFT |
| Wielkość ekranu | 1,8 cala |
| Liczba pikseli | Około 114.000 |
| Pole krycia | Około 100% dla aktywnych pikseli czujnika |
| Regulacja jaskrawości | Regulacja dwu-stopniowo (standardowo/jaśniej) |
| Odtwarzanie obrazów |  |
| Format odtwarzania obrazów | Pojedyncze zdjęcie, Pojedyncze zdjęcie z danymi, Wglądówka 9 zdjęć, Powiększenie. Automatyczne odtwarzanie |
| Ostrzeżenie o prześwietleniu | W formacie odtwarzania 2) (patrz powyżej), prześwietlone obszary (nie zawierające informacji obrazowych) migają na odtwarzanym obrazie |
| Ochrona zdjęć przed usunięciem i usuwanie zdjęć |  |
| Ochrona | Pojedyncze zdjęcie może mieć ochronę włączoną lub wyłączoną |
| Usuwanie zdjęć | W każdej chwili można usunąć (za wyjątkiem zdjęć chronionych) pojedyncze zdjęcie lub wszystkie zdjęcia na karcie CF. |
| Dźwięk |  |
| Rejestracja dźwięku | Brak. |
| Listy menu |  |
| Kategorie list menu | 24 menu (8 menu fotografowania, 4 menu odtwarzania, 12 menu konfiguracji) |
| Język ekranu LCD | japoński, angielski, francuski lub niemiecki |
| Uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego | Uaktualnienie przez użytkownika jest niemożliwe |
| Funkcje Indywidualne | 14 z 38 opcjami ustawień |
| Funkcje osobiste | Brak |
| Źródło zasilania |  |
| Akumulator | Jeden akumulator BP-511 (litowo-jonowy) |
| Wydajność akumulatora | Przy 20°C/68F: około 620 (Przy użyciu w pełni naładowanego zestawu akumulatorowego oraz obiektywu EF50mm F1.4 USM, przy włączeniu funkcji potwierdzenia rejestracji obrazu z odtwarzaniem przez 2 sekundy, oraz przy formacie zapisu Large /Fine.) |
| Kontrola stanu akumulatora: Automatyczna | Automatyczne sprawdzanie stanu akumulatora po włączeniu zasilania aparatu. Stan akumulatora jest sygnalizowany przez trzy-poziomowy wskaźnik na ekranie LCD. |
| Bateria podtrzymująca pamięć | Jedna bateria litowa CR2025 |
| Wymiary oraz Masa |  |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 149,5 x 106,5 x 75 mm |
| Masa | 780 g (bez akumulatora, karty pamięci oraz baterii podtrzymującej pamięć) |
| Warunki otoczenia | Roboczy zakres temperatur: 0 - 40°C / 32 - 113°F |
| Wilgotność względna | 85% lub mniej |
| Podstawowe akcesoria | Akumulator BP-511 Zasilacz sieciowy/ładowarka CA-PS400 Adapter DR-400 (podłączenie aparatu do zasilacza sieciowego) Kabel IFC-200PCU (interfejs USB) Kabel video VC-100 Uchwyt na akumulator BG-ED3 Pasek na szyję |
| Dane techniczne | Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dane techniczne w oparciu o standardowe metody testów firmy Canon. |